## Slide 1
ZLR5401
应用层通信协议
V1.3（2026-09-20）
帧格式 · 系统层命令 · UHF 控制 · 解锁命令 · 灯控映射

## Slide 2
概述 · 通信帧格式
第 1 章
设备经 UART / USB / 以太网与上位机通信，采用统一的请求—响应帧协议。
设备从哪个通道收到请求，就在哪个通道返回响应；设备亦会主动推送解锁过程事件帧。
除特别说明外，多字节整数低字节在前（小端）；每帧以 CRC-32 校验结尾。
帧头 2 B 0x7753
地址 1 B 0xFF 广播
预留 1 B 0x00
长度 2 B 载荷长度
功能码 1 B 见命令表
数据 0~1024 B 随命令而定
CRC32 4 B 校验
长度 = 功能码(1) + 数据 + CRC(4) 的总字节数（小端）。请求功能码 = 命令码；响应功能码 = 请求功能码按位取反（FC ^ 0xFF），据此区分请求与响应。
通用约定
字段 | 字节 | 说明
err（data[1]） | 1 | 所有子命令响应的第 2 字节；0 = 成功，非 0 见各类错误码表
cmd 回显 | 1 | 所有子命令响应回显请求的子命令码（data[0]）
位图 bitmap | 1 | 解锁类多标签结果位图；bit n = 第 n 张期望标签已确认
版本说明
版本 | 日期 | 说明
V1.0 | 2026-08-24 | 初版定版
V1.1 | 2026-09-12 | 增补 CRC 算法与 HID 传输层
V1.2 | 2026-09-19 | 增补行程开关异常灯语
V1.3 | 2026-09-20 | 解锁 0x10 / 0x11 双通道；移除 AM 控制章

## Slide 3
CRC-32 校验算法
第 1 章
参数 | 取值
算法名称 | CRC-32 / MPEG-2
生成多项式 | 0x04C11DB7（正序 · MSB first）
初值 Init | 0xFFFFFFFF
输入反射 RefIn | 无
输出反射 RefOut | 无
结果异或 XorOut | 无
存放 | 4 字节小端（低字节在前）追加帧尾
校验范围 自帧头（53 77）起，至数据区末尾止 — 不含 CRC 字段本身；逐字节、按位 MSB first 计算。 验证例 握手请求 53 77 01 00 05 00 01 → CRC = 26 2F 69 C5，线上字节序 C5 69 2F 26。
C 参考实现
uint32_t crc32_mpeg2(const uint8_t *p, size_t n)
{
uint32_t crc = 0xFFFFFFFF;
while (n--) {
crc ^= (uint32_t)*p++ << 24;
for (int i = 0; i < 8; i++)
crc = (crc & 0x80000000) ? (crc << 1) ^ 0x04C11DB7 : crc << 1;
}
return crc; /* 低字节在前（小端）追加帧尾 */
}

## Slide 4
USB HID 传输层
第 1 章
项目 | 内容
设备标识 | VID 0x5377 · PID 0x5378 · 产品名 SwCcrd · bcdDevice 0x0200 · 自供电 100 mA
接口 | 接口 0 · HID 类（class 03 / subclass 00 / protocol 00）· 报告描述符 43 字节 · 无报告 ID
端点 | EP1 IN（地址 0x81）· 中断传输 · 64 字节 · 轮询 16 ms ｜ EP2 OUT（地址 0x02）· 中断传输 · 64 字节 · 轮询 16 ms
输出报告（上位机→设备） | [0x00] + 帧流（每报告 64 字节，有效载荷 ≤ 63 字节）
输入报告（设备→上位机） | [0x02] + 帧流（每个报告均带此头字节，含续包）
分包规则 | 帧长 > 63 字节时跨多报告续传，帧流按序拼接；帧与帧首尾相接，按 53 77 同步头与长度域切分
完整交互示例 — 握手 0x01（单报告即可承载，剩余字节补零）
OUT: 00 53 77 01 00 05 00 01 C5 69 2F 26 ← [0x00] + 请求帧（11 B）
IN : 02 53 77 01 00 21 00 FE 00 03 01 1C D9 37 30 38 33 0B 00 39 35 37 39
9D 43 A2 4D 01 00 00 00 00 00 C2 01 00 25 56 0B 38 ← [0x02] + 响应帧（39 B）
时序注意 ① 软复位（0x08）后设备 USB 重新枚举，上位机须重连再握手；② 复位后 UHF 模块约 3–5 s 才就绪，期间盘点命令超时，建议先查链路状态（0x21 07）。

## Slide 5
命令总览
第 2 章
功能码 | 类别 | 名称 | 用途
0x01 | 系统层 | 握手 | 确认链路与设备在线，返回协议版本、UID 等信息
0x07 | 系统层 | 设备信息 | 读取设备地址与硬件 / 软件版本
0x08 | 系统层 | 软件复位 | 设备回 OK 后立即复位重启
0x21 | UHF 控制 | 超高频读写 | 盘点、读写标签、配置、链路状态、自动扫描
0x23 | 解锁命令 | 开锁业务 | EPC 解锁 0x10 / AM 解锁 0x11、取消、状态与进度查询、事件推送
本文件仅公开系统层、UHF 与解锁命令；其余功能码（电机、灯、自检、IO、消磁器 0x22 等）为厂商内部接口。消磁器按默认参数自主运行，全程不受设备控制。

## Slide 6
壹
系统层命令
握手 · 设备信息 · 软件复位

## Slide 7
握手
系统层 · 0x01
0x01
确认通信链路与设备在线。用于上电初始化或断线重连后的设备发现。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
（无） | 0 | data 为空
响应 data
字段 | 字节 | 说明
result | 1 | 0 = 成功
ProtoVer | 1 | 协议版本号
Status | 1 | 设备运行状态
UID | 12 | 芯片唯一 ID
UidHash | 4 | UID 哈希（小端）
Layer | 1 | 1 = 应用层
UpgradeCnt | 4 | 累计升级次数（小端）
BaudRate | 4 | 当前波特率（小端）
测试帧（实测）
53 77 01 00 05 00 01 C5 69 2F 26
data 为空；设备回 0xFE，含协议版本与 UID，用于确认在线。
响应帧（实测）
53 77 01 00 21 00 FE 00 03 01 1C D9 37 30 38 33 0B 00 39 35 37 39 9D 43 A2 4D 01 00 00 00 00 00 C2 01 00 25 56 0B 38
result=0 · ProtoVer=3 · Layer=1 · Baud=115200（实测）

## Slide 8
设备信息
系统层 · 0x07
0x07
读取设备通信地址与硬件、软件版本字符串，用于版本核对与资产管理。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
（无） | 0 | data 为空
响应 data
字段 | 字节 | 说明
result | 1 | 0 = 成功
Addr | 1 | 设备通信地址
hwVersion | 16 | 硬件版本字符串
swVersion | 16 | 软件版本字符串
测试帧（实测）
53 77 01 00 05 00 07 77 24 A9 3C
data 为空；回帧含设备地址与硬件 / 软件版本字符串。
响应帧（实测）
53 77 01 00 27 00 F8 00 01 43 38 54 36 5F 56 31 2E 30 00 00 00 00 00 00 00 5A 4C 52 35 34 30 31 5F 56 31 2E 30 00 00 00 00 72 DB 9E 3C
result=0 · Addr=1 · 硬件 C8T6_V1.0（实测）

## Slide 9
软件复位
系统层 · 0x08
0x08
命令设备软复位。设备先回复 OK，随后立即重启；重启后需重新握手。复位期间请勿下发其他命令。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
（无） | 0 | data 为空
响应 data
字段 | 字节 | 说明
result | 1 | 0 = 成功（回帧后复位）
测试帧（实测）
53 77 01 00 05 00 08 CA 99 E6 04
设备回 result=0 后立即复位重启；重启后需重新握手。
响应帧（实测）
53 77 01 00 06 00 F7 00 7B 2A 55 DB
result=0，回帧后设备复位重启（实测）

## Slide 10
贰
UHF 超高频控制
功能码 0x21 · 子命令随 data[0] 下发

## Slide 11
同步盘点
UHF · 0x21 03
0x21 ·03
一次同步盘点：设备内部完成盘点并直接在响应帧内返回全部标签（含 RSSI），无主动上报。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x03
timeout | 2 | 盘点时限 ms（小端）
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 错误码
count | 2 | 标签数（小端）
{rssi, epcLen, epc…} | count × | 每张标签：RSSI(1) + EPC 长度(1) + EPC
测试帧（实测）
53 77 01 00 08 00 21 03 E8 03 3D 41 A4 CB
盘点时限 1000 ms（E8 03 小端）；响应帧内直接返回全部标签。
响应帧（实测）
53 77 01 00 25 00 DE 03 00 02 00 FF 0C 33 55 34 63 A4 00 01 58 EB 7E 75 07 FF 0C 4F 19 54 79 21 3F 00 50 00 00 00 05 50 F5 C6 A1
err=0 · 2 张在位标签，rssi 在前（实测）

## Slide 12
读标签
UHF · 0x21 04
0x21 ·04
读取标签存储区数据。异步执行：响应只表示已受理，读回数据进入标签缓冲，经 0x0A 拉取。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x04
epcLen + epc | 1+n | 目标 EPC（当前版本读首张标签，EPC 为预留）
bank | 1 | 存储区：1 EPC / 2 TID / 3 USER / 0 保留
addr | 1 | 起始地址（字）
cnt | 1 | 读取字数
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 已受理
读回数据（3~16 字节）完成后进入缓冲，以 0x0A 拉取：该项 rssi=0、epcLen=数据长度、epc=数据内容。
测试帧（实测）
53 77 01 00 16 00 21 04 0C E2 80 68 94 00 00 12 34 56 78 90 1A 03 00 04 CE 81 A5 6A
读 USER 区（bank=3）地址 0 起 4 字；回帧仅表受理，数据经 0x0A 拉取。
响应帧（实测）
53 77 01 00 07 00 DE 04 00 F3 E5 DB 57
err=0 = 已受理；读回数据经 0x0A 拉取（实测）

## Slide 13
写标签
UHF · 0x21 05
0x21 ·05
向标签存储区写入数据。异步下发：响应只表示命令已受理，写结果建议读回核验。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x05
epcLen + epc | 1+n | 目标 EPC（当前版本写首张标签，EPC 为预留）
bank / addr / len | 3 | 存储区 / 起始地址（字）/ 写入字节数
data | len× | 写入数据
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 已受理
bank 映射同 0x04：1 EPC / 2 TID / 3 USER / 0 保留。
测试帧（实测）
53 77 01 00 1A 00 21 05 0C E2 80 68 94 00 00 12 34 56 78 90 1A 03 00 04 12 34 56 78 C6 A5 D4 A1
向首张标签 USER 区地址 0 写 4 字节 12 34 56 78（受理即回帧）。
响应帧（实测）
53 77 01 00 07 00 DE 05 00 2F 24 C2 85
err=0 = 命令已受理下发（实测）

## Slide 14
停止当前操作
UHF · 0x21 06
0x21 ·06
中止进行中的盘点 / 读 / 写操作。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x06
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 成功
测试帧（实测）
53 77 01 00 06 00 21 06 A8 F7 9E F7
中止进行中的盘点 / 读 / 写操作。
响应帧（实测）
53 77 01 00 07 00 DE 06 00 FC 7B 29 F7
err=0 已停止（实测）

## Slide 15
链路状态查询
UHF · 0x21 07
0x21 ·07
查询 UHF 模块链路与工作状态，用于周期性健康检查。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x07
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 错误码（未上电回 3 NOT READY）
state | 1 | 模块状态
link | 1 | 0 = 链路正常
totalTags | 1 | 累计读到标签数（≤255）
测试帧（实测）
53 77 01 00 06 00 21 07 1F EA 5F F3
查询链路；回帧含链路通断与就绪状态。
响应帧（实测）
53 77 01 00 0A 00 DE 07 00 01 00 02 64 80 D8 52
err=0 · state=1 · link=0 · total=2（实测）

## Slide 16
读配置
UHF · 0x21 08
0x21 ·08
读取 UHF 模块当前工作配置（发射功率、天线、会话参数、频段等）。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x08
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err + 配置 | — | 回显 + 当前配置项（同 0x09 写配置字段）
测试帧（实测）
53 77 01 00 06 00 21 08 A2 57 10 CB
读取当前配置；回帧字段与 0x09 写配置一一对应。
响应帧（实测）
53 77 01 00 0E 00 DE 08 00 14 00 01 00 00 00 01 8B 47 75 27
err=0 · 返回当前 7 字节配置（实测）

## Slide 17
写配置
UHF · 0x21 09
0x21 ·09
设置 UHF 模块工作配置并保存。自动扫描进行中时，新配置在下一轮盘点前生效。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x09
powerDbm | 1 | 发射功率 dBm
antenna | 1 | 天线号
checksumEn | 1 | CRC 校验使能
session | 1 | 盘点会话
target | 1 | 目标标志 A/B
q | 1 | Q 值
band | 1 | 频段（按模块支持）
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 成功
测试帧（实测）
53 77 01 00 0D 00 21 09 1A 01 01 01 00 04 01 73 DD C9 61
功率 26 dBm · 天线 1 · 校验开 · Session 1 · 目标 A · Q=4 · 频段 1。
响应帧（实测）
53 77 01 00 07 00 DE 09 00 D4 46 AE 4A
err=0，配置已接受并保存（实测）

## Slide 18
读取标签缓冲
UHF · 0x21 0A
0x21 ·0A
取走自动扫描缓冲中的标签（含 RSSI）。count = 0 取全部，> 0 取前 count 条。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x0A
count | 1 | 0 = 全部；> 0 = 前 count 条
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err + count | 4 | 回显 + 错误码 + 标签数（小端）
{epcLen, rssi, epc…} | count × | 每张：EPC 长度(1) + RSSI(1) + EPC（顺序与 0x03 相反）
测试帧（实测）
53 77 01 00 07 00 21 0A 00 7A 00 69 8F
count=0：取走自动扫描缓冲内全部标签（含 RSSI）。
响应帧（实测）
53 77 01 00 25 00 DE 0A 00 02 00 0C FF 4F 19 54 79 21 3F 00 50 00 00 00 05 0C FF 33 55 34 63 A4 00 01 58 EB 7E 75 07 93 91 DD 01
err=0 · 2 张缓冲标签，epcLen 在前（实测）

## Slide 19
天线回波检测
UHF · 0x21 0C
0x21 ·0C
主动触发一次天线回波检测，验证天线连接是否正常。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x0C
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 检测通过
antennaOk | 1 | 1 = 天线正常
antRl / antVswr | 2+2 | 回波损耗 / 驻波比（高字节在前）
测试帧（实测）
53 77 01 00 06 00 21 0C 7E 21 14 D8
触发一次天线回波检测；err=0 表示天线连接正常。
响应帧（实测）
53 77 01 00 0C 00 DE 0C 00 01 00 5A 00 D2 50 16 8F 97
err=0 · antOk=1 · antRl=90 · VSWR=210（实测）

## Slide 20
启动自动扫描
UHF · 0x21 0D
0x21 ·0D
连续盘点并写入缓冲，不主动上报；上位机周期性以 0x0A 拉取。识别到标签蜂鸣 50 ms 提示。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x0D
cycle | 2 | 扫描周期 ms（小端）
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 成功
测试帧（实测）
53 77 01 00 08 00 21 0D E8 03 17 CE B2 C1
以 1000 ms 周期连续盘点写入缓冲，配合 0x0A 拉取。
响应帧（实测）
53 77 01 00 07 00 DE 0D 00 7D 67 8A 0F
err=0 扫描已启动（实测）

## Slide 21
停止自动扫描
UHF · 0x21 0E
0x21 ·0E
停止自动扫描并中止当前盘点。缓冲数据仍可用 0x0A 拉取。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x0E
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 成功
测试帧（实测）
53 77 01 00 06 00 21 0E 10 1A 96 D1
停止自动扫描；缓冲数据仍可用 0x0A 拉取。
响应帧（实测）
53 77 01 00 07 00 DE 0E 00 AE 38 61 7D
err=0 扫描已停止（实测）

## Slide 22
UHF 错误码（data[1]）
UHF · 0x21
ERR
所有 0x21 子命令的响应中，data[1] 为错误码；0 表示成功。
值 | 含义
0 | 成功 OK
1 | 参数非法 PARAM
2 | 忙 BUSY
3 | 未就绪 NOT READY
4 | 链路故障 LINK
5 | 无标签 NO TAG
6 | 超时 TIMEOUT

## Slide 23
叁
解锁命令
功能码 0x23 · 含解锁流程图与灯控映射

## Slide 24
取消
解锁 · 0x23 04
0x23 ·04
取消当前操作，回到空闲。解锁流程进行中仅允许本命令、0x05 状态查询与 0x09 进度查询；取消立即回 OK，流程由各自终帧（0x10 / 0x11）以 endReason=6 报告（0x10 升起段取消先安全回降再结账；0x11 无机械段，窗内即回）。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x04
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 0 = 成功（立即回帧）
测试帧（实测）
53 77 01 00 06 00 23 04 C9 52 EE 5E
取消当前解锁流程；磁块安全回降后回帧。
响应帧（实测）
53 77 01 00 07 00 DC 04 00 FD BC 6A 54
err=0（实测，空闲态取消）

## Slide 25
状态查询
解锁 · 0x23 05
0x23 ·05
查询开锁业务状态机与计数快照。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x05
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 错误码
state | 1 | 0 空闲 / 1 等放标 / 2 校对 / 3 升起 / 4 回降 / 5 软标计数 / 7 保持 / 8 完成
hm / sc / su | 6 | 硬标期望 / 软标期望 / 软标已解（各 2 字节）
faultReason | 1 | 最近故障原因诊断码，0 = 无
测试帧（实测）
53 77 01 00 06 00 23 05 7E 4F 2F 5A
查询状态机；回帧含 state 与硬 / 软标计数快照。
响应帧（实测）
53 77 01 00 0F 00 DC 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 43 61 7E
err=0 · state=0 空闲 · 计数全 0（实测）

## Slide 26
进度查询
解锁 · 0x23 09
0x23 ·09
解锁流程中拉取实时进度；无流程时 phase = 0、计数全零。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x09
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 错误码
phase | 1 | 0 无 / 1 等放标 / 2 校对 / 3 升起 / 4 回降 / 5 计数 / 7 保持
holdMs | 3 | 自放标触发已过 ms（3 字节小端，未触发为 0）
total / confirmed | 2 | 期望标签数 / 已确认数
bitmap | 1 | 确认位图：bit n = 第 n 张已确认
softCnt / softDone | 2 | 软标已解数 / 软标完成标志
测试帧（实测）
53 77 01 00 06 00 23 09 1A D4 23 6F
拉取实时进度：phase / 解锁窗 / 确认位图 / 软标计数。
响应帧（实测）
53 77 01 00 10 00 DC 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 43 E9 0C
err=0 · phase=0 · 全零（实测无流程）

## Slide 27
EPC 解锁 · 参数
解锁 · 0x23 10
0x23 ·10
EPC 解锁：单帧下发 1 张期望 EPC，设备阻塞自治执行 红外门控 → 3 发稳定确认 → 升起监守 → 顶部保持 → 周期末回降（详见流程图页）。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x10
tmo | 2 | 单发盘点超时 ms（缺省 100，小端）
win | 2 | 单轮光电等待窗 W ms（默认 20000）
holdTop | 2 | 顶部保持 ms（默认 3000，上限 60000）
rsv0 | 1 | 流程超时秒：0 单轮 / >0 循环模式
epcLen + epc… | 1 + n | 期望 EPC：长度 1 ~ 12，字节紧跟 12 B 帧头
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 错误码
endReason / bitmap | 2 | 结束原因（见错误码页）/ 确认位 bit0
rise / lower | 4 | 升 / 降实际微步数（各 2 字节小端）
elapsed / cycles×3 | 5 | 耗时整秒（0xFFFF 封顶）/ 周期数 · 成功数 · 失败数
rsv0>0 循环模式：受理起 rsv0 秒内周期往复，周期成功须标签移走重放才开下一轮；rsv1 ~ 3 保留位终帧原样回显。蜂鸣仅两处 — 周期成功下回启动鸣 800 ms、结束 ALL_OK 鸣 1 s，中途静默。
测试帧 · 单标签（AA×6 · 单轮）
53 77 01 00 17 00 23 10 06 64 00 20 4E 0B B8 00 00 00 00 AA AA AA AA AA AA 6C B2 8A 35
盘点 100 ms · 等待窗 20 s · 顶部保持 3 s。
响应帧（实测）
53 77 01 00 16 00 23 10 00 01 01 21 10 21 10 1E 00 00 00 00 00 01 01 00 EC 03 EE AF
终帧 err=0 · endReason=1（周期成功）
推送帧 · 0x0B 确认
53 77 01 00 15 00 DC 0B 01 06 AA AA AA AA AA AA 01 01 51 00 3C 00 1F A3 37 DE 7B
3 连稳定确认一张一帧 + 绿单闪（无蜂鸣）。

## Slide 28
AM 解锁 · 参数
解锁 · 0x23 11
0x23 ·11
AM 解锁：受理起 tmo 秒计数窗内被动计数消磁器成功事件（cmd17 突发静默 3 s 结算一次，每突发一计）；达标即结账 — 全程不动电机，仅蜂鸣 1 s + 绿三连闪。消磁器从上电到结束不被控制（默认参数运行），流程仅被动接收消磁结果帧。
请求 data
字段 | 字节 | 说明
cmd | 1 | 0x11
amCnt | 1 | 期望张数 0 ~ 255；0 = 无计数门受理即结账 ALL_OK
tmo | 2 | 计数窗秒（u16 小端，>0，上限 16000）
rsv0 / rsv1 | 2 | 保留位（终帧原样回显）
响应 data
字段 | 字节 | 说明
cmd / err | 2 | 回显 + 错误码
endReason | 1 | 1 ALL_OK / 3 TIMEOUT 窗满 / 6 ABORTED 取消
rise / lower | 4 | 恒 0（全程不动电机）
elapsed | 2 | 自受理至终帧整秒（u16）
amCnt / deactDone | 2 | 目标数回显 / 实际解锁数（窗满如实上报部分完成数）
deactFail / rsv | 4 | 恒 0 保留 + rsv 原样回显
窗满若有消磁突发未结算，宽限至多 3 s 等其入账；消磁重试期（一张 0.75 ~ 26 s）静默属正常，白单闪即结算提示。CANCEL 窗内立即 ABORTED（无机械段）。
测试帧 · 3 张（tmo=120 s）
53 77 01 00 0B 00 23 11 03 78 00 A5 5A 7B BB 5B D5
期望消磁 3 张 · 计数窗 120 s。
响应帧（实测）
53 77 01 00 13 00 23 11 00 01 00 00 00 00 1E 00 03 03 00 A5 5A 9D A5 1C F7
终帧 err=0 · endReason=1 · rise/lower 恒 0
推送帧 · 0x0E 每解锁一张
53 77 01 00 08 00 DC 0E 01 03 40 B3 99 4B
done=1 · 一张一帧 + 白单闪（无蜂鸣）。

## Slide 29
解锁 · 错误码与结束原因
解锁 · 0x23
ERR
0x10 / 0x11 终帧 err 字段（左）与 err=0 时的结束原因 endReason（右）。
错误码（终帧 data[1]）
值 | 含义
0 | 成功
1 | 忙 BUSY（须先取消）
2 | 参数非法
3 / 4 | UHF 启动 / 链路失败
7 | 未回零 / 行程开关错误
8 / 9 | 电机故障 / 电机超时
10 | AM 链路故障
11 | 放标光电超时（0x10）
结束原因 endReason（err=0）
值 | 含义
1 | ALL_OK：0x10 保持满在场 / 0x11 计数达标
2 | 0x10 单轮保持期 EPC 消失提前结束
3 | 0x10 单轮 W 窗满未确认 / 0x11 计数窗满未达标
4 | UHF 链路失联（0x10）
6 | 被 0x04 取消（0x11 无机械段，窗内即回）
0x11 全程不动电机 + 不探测消磁器链路：err 7 / 8 / 9 / 10 对 0x11 不可达（编码保留兼容）；消磁器静默只按窗满 TIMEOUT 结账。0x0A 多标签解锁已停用（任意请求回 err=2）。

## Slide 30
EPC 解锁流程图（0x10 下发至完成）
解锁 · 0x23 10
前置检查（空闲 · 已回零）
下发 0x10（epcLen · tmo · win · holdTop · rsv0 · EPC）
受理 · 推送 0x0F（蓝慢闪前 · phase=1）
红外门控等放标（挡住 200 ms · 白慢闪）
持续校对 0x21 逐发（~27 ms/发 · 蓝慢闪）
3 发读到且 EPC 一致？
稳定确认 · 推 0x0B（绿单闪 · 无蜂鸣）
升起磁块 KEY_UP（盘点不停监守）
移除 / 更换标签？
顶部保持 holdTop（3 s 默认 · 绿常亮）
周期末回降 KEY_DOWN（启动鸣 800 ms）
单轮终帧 / 循环下一周期（ALL_OK 鸣 1 s）
是
移除（3 发空射）/ 更换（外来 EPC） 停机 + 免疫收起 · 周期失败（不鸣） 循环模式免手势直接回归再升
否
否
否 · 继续校对
异常出口
前置失败（忙 / 未回零） err = 1 / err = 7
单轮放标窗 W 满 err = 11
单轮 W 窗满未确认 endReason = 3
UHF 失联 5 s endReason = 4
任意阶段 0x04 取消 安全回降 · endReason = 6
阶段失败码：err=3/4 UHF 启动或链路 · err=8/9 电机（自动回退安全位）。解锁态内仅受理 0x04 取消 / 0x05 / 0x09 查询，其余命令一律 BUSY。
循环模式（rsv0>0）：受理起 rsv0 秒内周期往复；周期成功后须标签移走 + 红外回落再放标开下一轮（防搁置标签无限循环），周期失败免手势直接回归；窗满在周期边界判定。

## Slide 31
AM 解锁流程图（0x11 下发至完成）
解锁 · 0x23 11
下发 0x11（amCnt · tmo · rsv）
受理 · 推送 0x0F（白常亮 · phase=5）
计数窗 tmo 秒：被动接收消磁结果帧
突发静默 3 s 结算一次成功
每成功一张 · 推 0x0E（白单闪 · 无蜂鸣）
已解锁数 ≥ amCnt？
达标结账：蜂鸣 1 s + 绿三连闪
终帧 0x11（rise / lower 恒 0）
是
否 · 继续等（回计数窗）
异常出口
计数窗满未达标 endReason = 3 · 黄慢闪 2 s
窗内 0x04 取消 endReason = 6（无机械段）
帧长 / tmo=0 非法 err = 2
AM 消磁器 · 零控制 从上电到结束不下发任何参数 / 模式命令，按自身默认参数运行
流程仅被动接收消磁结果帧计数
一张消磁 0.75 ~ 26 s（重试补杀属正常，静默 3 s 结算）
窗末突发未结算宽限至多 3 s 入账
全程不动电机 达标仅蜂鸣 1 s + 绿三连闪结账
rise / lower 恒 0 · 无升起 / 保持 / 回降
amCnt=0：受理即达标即时结账 ALL_OK
每张消磁成功由 0x0E 推送帧实时上报（done 累计计数）；整体进度经 0x09 进度查询拉取（phase=5 计数窗）。

## Slide 32
灯控映射表（RGB 灯语）
解锁 · 灯语
颜色 / 节奏
含义
白 · 慢闪
0x10 等待放置标签
蓝 · 慢闪
0x10 盘点 / 校对进行中
蓝 · 单闪
UHF 盘点读到一张标签（瞬时）
绿 · 单闪
0x10 期望标签确认（无蜂鸣）
红 · 快闪 3 s
0x10 外来（非期望）标签
绿 · 常亮
0x10 已开锁（磁块升起保持）
白 · 常亮
0x11 AM 计数窗（等待消磁）
白 · 单闪
0x11 一张消磁成功（无蜂鸣）
黄 · 慢闪 2 s
超窗 / 周期失败（0x11 窗满）
绿 · 三连闪
解锁流程完成（ALL_OK 鸣 1 s）
红 · 双闪
链路失败
红 · 常亮
设备故障
黄 · 快闪
行程开关异常（上行程）
紫 · 快闪
行程开关异常（下行程）
黄 · 慢闪
回零 / 自检进行中
灯语说明
灯语与流程阶段一一对应，操作人员凭灯光颜色与节奏即可判断当前进度；单闪类（蓝 / 绿 / 白）为瞬时提示，闪毕回落当前阶段稳态灯语。
蜂鸣仅两处：0x10 周期成功下回启动鸣 800 ms、流程结束 ALL_OK 鸣 1 s（伴随绿三连闪）；标签确认与 AM 每张消磁均无蜂鸣，中途移走 / 更换标签静默回退，超时 / 取消无鸣。
上位机可以 0x24 手动设置灯色（设备空闲时），10 s 后自动回收，业务灯语优先。
紫 / 黄快闪为行程开关异常诊断灯语（优先级最高）：上行程异常 = 黄快闪、下行程异常 = 紫快闪、两路同错亦显黄快闪；应停机检修并联系厂商。
红灯常亮表示设备故障（行程开关异常除外，见紫 / 黄快闪），请结合 0x23 05 状态查询定位原因。

## Slide 33
V1.3
V1.3 于 2026-09-20 发布：解锁章改为 0x10 EPC + 0x11 AM 双通道，0x0A 停用；消磁器自主运行、不受设备控制，AM 控制命令移除；蜂鸣仅保留周期成功与流程结束两处。历史变更见版本说明。